# CAN：如何使用VCAN测试X86 Ubuntu HAL 接口

由 Bingbing Hu创建, 最终由 YuXiang Wang修改于大约1分钟以前

转至元数据结尾
# 1 . 使用VCAN创建两个VCAN设备
## 1.1. 加载虚拟can模块
sudo modprobe vcan
## 1.2 . 添加两个设备
sudo ip link add dev vcan0 type vcan//vcan0
sudo ip link add dev vcan1 type vcan//vcan1
## 1.3 . 打开两个设备
sudo ip link set vcan0 up
sudo ip link set vcan1 up
# 2 . 搭建两个VCAN设备之间的网关
## 2.1 . 加载can-gw模块
sudo modprobe can-gw
## 2.2 . 搭建网关
sudo cangw -A -s vcan1 -d vcan0 -e
/* -A表示添加一个网关
 *   -s表示发送
 *   -d表示接收
 *   -e表示发送帧*/
cangw -L//查看当前已有的网关
# 3 . 进行测试
## 3.1. 测试方案
使用vcan1设备进行发送,vcan0设备进行接收.
vcan1采用canplayer进行发送数据.
vcan0为hal层接口接收数据
## 3.2 . 使用canplayer命令把data_can.txt里的数据发送.
canplayer vcan1=can0 vcan1=can1 -I data_can.txt -v
/* 上述指令表示将data_can.txt 文件里的can0 与 can1数据通过vcan1设备发送出去.
 *  -I: 指定需要发送的文件(小写i表示循环发送此文件)
 * -v: 将发送的信息打印到控制台
 *  -t: 忽略时间戳,只发送帧.
 *  -g 以毫秒为单位的间隙,默认为1ms
 *  -s 跳过时间戳>'s'秒的间隙
 *  -x 禁用发送的CAN帧的本地环回
 *  -l 处理发送文件的个数*/
data_can.txt 在hdmi_collect/目录下
## 3.3 . 修改代码,使其采用vcan0设备进行接收.
hdmi_collect/src/socket_can.cpp/
int socket_can_init(hal_can_t *can)
strcpy(ifr.ifr_name, "vcan0");
修改为vcan0.
接收到的数据存放到data_cmp.txt文件里.
data_cmp.txt文件在hdmi_collect/目录下.
# 4. 测试验证
将生成的两个文件进行比对,观察数据传输的正确性.
data_can.txt  data_cmp.txt 两个文件放在hdmi_collect/目录下

转至元数据起始